Кемеровская область

Гурьевский муниципальный район

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2019 г.                            № 569

Об актуализации Схемы

теплоснабжения Ур-Бедаревского

сельского поселения на 2020г.,

с перспективой развития до 2030г.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании соглашения о передаче администрацией Гурьевского городского поселения осуществления части своих  полномочий администрации Гурьевского муниципального района от 13.11.2018г и протокола проведения публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения Ур-Бедаревского сельского поселения на 2020 г., с перспективой развития на 2030 г. от 20 июня 2019 года.

1. Актуализировать Схемы теплоснабжения Ур-Бедаревского сельского поселения на 2020 год с перспективой развития до 2030 года, утвержденные постановлением администрации Гурьевского муниципального района от 30.01.2015г. № 154-П, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Знаменка» и обнародованию путем размещения на официальном сайте администрации Гурьевского муниципального района www.admgur.ru в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Гурьевского муниципального района Митряйкина Д.В.

Глава Гурьевского

муниципального района                                                           С.А. Черданцев

таблица 1. Состав и техническая характеристика оборудования котельных

| № п/п | Наименование котельной | Состав и оборудования | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Год ввода оборудования в эксплуатацию | Присоединенная нагрузка, Гкал/час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего |
| 1 | Котельная № 10 – с.Кулебакино | КВр-0,4 | 0,34 | 2015 | 0,293 | 0 | 0,004 | 0,297 |
|  |  | КВр-0,4 | 0,34 | 2016 |  |  |  |  |
| 2 | Котельная № 11 – с.Ур-Бедари | КВГ-0,5 | 0,5 | 2003 | 0,174 | 0 | 0,001 | 0,175 |
|  |  | КВГ-0,5 | 0,5 | 2003 |  |  |  |  |

Установленная мощность котельной № 10 с.Кулебакино – 0,68 Гкал/час.

Установленная мощность котельной № 11 с.Ур-Бедари  – 1,0 Гкал/час.

таблица 6. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной

тепловой нагрузки котельной № 10 с.Кулебакино по состоянию на 2014-2030 годы

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Собственные нужды источника, Гкал/час | Тепловые потери в сетях, Гкал/час | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | Резерв/дефицит Тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 0,9 | 0,9 | 0,0070 | 0,023 | 0,31 | 0,58 |
| 2015 | 0,9 | 0,9 | 0,0070 | 0,023 | 0,31 | 0,58 |
| 2016 | 0,9 | 0,9 | 0,0070 | 0,023 | 0,31 | 0,58 |
| 2017 | 0,9 | 0,9 | 0,0070 | 0,023 | 0,31 | 0,58 |
| 2018 | 0,9 | 0,9 | 0,0070 | 0,023 | 0,31 | 0,58 |
| 2019 | 0,68 | 0,68 | 0,0070 | 0,023 | 0,297 | 0,35 |
| 2020 | 0,68 | 0,68 | 0,0070 | 0,023 | 0,297 | 0,35 |
| 2021 | 0,68 | 0,68 | 0,0070 | 0,023 | 0,297 | 0,35 |
| 2022 | 0,68 | 0,68 | 0,0070 | 0,023 | 0,297 | 0,35 |
| 2023 | 0,68 | 0,68 | 0,0070 | 0,023 | 0,297 | 0,35 |
| 2024 | 0,68 | 0,68 | 0,0070 | 0,023 | 0,297 | 0,35 |
| 2025 | 0,68 | 0,68 | 0,0070 | 0,023 | 0,297 | 0,35 |
| 2026 | 0,68 | 0,68 | 0,0070 | 0,023 | 0,297 | 0,35 |
| 2027 | 0,68 | 0,68 | 0,0070 | 0,023 | 0,297 | 0,35 |
| 2028 | 0,68 | 0,68 | 0,0070 | 0,023 | 0,297 | 0,35 |
| 2029 | 0,68 | 0,68 | 0,0070 | 0,023 | 0,297 | 0,35 |
| 2030 | 0,68 | 0,68 | 0,0070 | 0,023 | 0,297 | 0,35 |

таблица 7. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной

тепловой нагрузки котельной № 11 с.Ур-Бедари по состоянию на 2014-2030 годы

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Собственные нужды источника, Гкал/час | Тепловые потери в сетях, Гкал/час | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | Резерв/дефицит Тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 1,0 | 1,0 | 0,0059 | 0,039 | 0,24 | 0,75 |
| 2015 | 1,0 | 1,0 | 0,0059 | 0,039 | 0,24 | 0,75 |
| 2016 | 1,0 | 1,0 | 0,0059 | 0,039 | 0,24 | 0,75 |
| 2017 | 1,0 | 1,0 | 0,0059 | 0,039 | 0,24 | 0,75 |
| 2018 | 1,0 | 1,0 | 0,0059 | 0,039 | 0,24 | 0,75 |
| 2019 | 1,0 | 1,0 | 0,0059 | 0,039 | 0,175 | 0,78 |
| 2020 | 1,0 | 1,0 | 0,0059 | 0,039 | 0,175 | 0,78 |
| 2021 | 1,0 | 1,0 | 0,0059 | 0,039 | 0,175 | 0,78 |
| 2022 | 1,0 | 1,0 | 0,0059 | 0,039 | 0,175 | 0,78 |
| 2023 | 1,0 | 1,0 | 0,0059 | 0,039 | 0,175 | 0,78 |
| 2024 | 1,0 | 1,0 | 0,0059 | 0,039 | 0,175 | 0,78 |
| 2025 | 1,0 | 1,0 | 0,0059 | 0,039 | 0,175 | 0,78 |
| 2026 | 1,0 | 1,0 | 0,0059 | 0,039 | 0,175 | 0,78 |
| 2027 | 1,0 | 1,0 | 0,0059 | 0,039 | 0,175 | 0,78 |
| 2028 | 1,0 | 1,0 | 0,0059 | 0,039 | 0,175 | 0,78 |
| 2029 | 1,0 | 1,0 | 0,0059 | 0,039 | 0,175 | 0,78 |
| 2030 | 1,0 | 1,0 | 0,0059 | 0,039 | 0,175 | 0,78 |

Таблица 4. Тепловая нагрузка для перспективной застройки в период 2030 года

| Наименование населенного пункта | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Итого | Отопление | Вентиляция | ГВС | Итого | Отопление | Вентиляция | ГВС | Итого | Отопление | Вентиляция | ГВС | Итого |
|  | 2014 | 2020 | 2024 | 2030 |
| Ур-Бедаревское сельское поселение | 0,555 | 0 | 0 | 0,555 | 0,467 | 0 | 0,005 | 0,472 | 0,467 | 0 | 0,005 | 0,472 | 0,467 | 0 | 0,005 | 0,472 |

Расчетные нагрузки системы теплоснабжения для обеспечения теплом в 2030 г. в целом составляет 0,472 Гкал/час.

Таблица 9. Тепловая мощность котельных нетто

| Номер, наименование котельной | Тепловая мощность котельных нетто, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | 2014 год | 2020год | 2024 год | 2030 год |
| Котельная № 10 с.Кулебакино | 0,8930 | 0,673 | 0,673 | 0,673 |
| Котельная № 11 с.Ур-Бедари | 0,9941 | 0,9941 | 0,9941 | 0,9941 |

П.4.6 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы

Срок службы котлоагрегата КВр-0,4 котельной № 10 с.Кулебакино котлоагрегатов КВГ-  0,5 -2 шт . Ур-Бедаревского сельского поселения и котельной   № 11 с.Ур-Бедари Ур-Бедаревского сельского поселения достигнут нормативного значения - 10 лет.

Таблица 17. Топливный баланс системы теплоснабжения

| Наименование котельной | 2014 | 2020 | 2024 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. | Годовая реализация тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. | Годовая реализация тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. | Годовая реализация тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. |
| Котельная №10 с.Кулебакино | 906,9 | 0,198 | 734,943 | 0,196 | 734,943 | 0,195 | 734,943 | 0,193 |
| Котельная № 11 с.Ур-Бедари | 701,9 | 0,154 | 425,226 | 0,152 | 425,226 | 0,151 | 425,226 | 0,150 |
| ИТОГО: | 1608,8 | 0,352 | 1160,169 | 0,348 | 1160,169 | 0,346 | 1160,169 | 0,343 |

таблица 19. Прогноз нормативов создания запасов каменного угля

| Наименование энергоисточника | Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ), тыс.тонн | Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тыс.тонн | Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тыс.тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |
| Котельная № 10 с.Кулебакино | 0,091 | 0,012 | 0,078 |
| Котельная № 11 с.Ур-Бедари | 0,069 | 0,009 | 0,060 |
| 2024 год |
| Котельная № 10 с.Кулебакино | 0,091 | 0,012 | 0,078 |
| Котельная № 11 с.Ур-Бедари | 0,069 | 0,009 | 0,060 |
| 2030 год |
| Котельная № 10 с.Кулебакино | 0,091 | 0,012 | 0,078 |
| Котельная № 11 с.Ур-Бедари | 0,069 | 0,009 | 0,060 |

Таблица 26. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

| Номер, наименование котельной | Загрузка источников по присоединенной тепловой нагрузке, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | 2014 год | 2020 год | 2024 год | 2030 год |
| Котельная № 10 с.Кулебакино | 0,314 | 0,297 | 0,297 | 0,297 |
| Котельная № 11 с.Ур-Бедари | 0,241 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |