Кемеровская область

Гурьевский муниципальный район

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2019 г.                            №570

Об актуализации Схемы

теплоснабжения Раздольного

сельского поселения на 2020г.,

с перспективой развития до 2030г.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании соглашения о передаче администрацией Гурьевского городского поселения осуществления части своих  полномочий администрации Гурьевского муниципального района от 13.11.2018г и протокола проведения публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения Раздольного сельского поселения на 2020 г., с перспективой развития на 2030 г. от 20 июня 2019 года.

1. Актуализировать Схемы теплоснабжения Раздольного сельского поселения на 2020 год с перспективой развития до 2030 года, утвержденные постановлением администрации Гурьевского муниципального района от 30.01.2015г. № 154-П, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Знаменка» и обнародованию путем размещения на официальном сайте администрации Гурьевского муниципального района www.admgur.ru в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Гурьевского муниципального района Митряйкина Д.В.

Глава Гурьевского

муниципального района                                                           С.А. Черданцев

таблица 1. Состав и техническая характеристика оборудования котельных

| № п/п | Наименование котельной | Состав и оборудования | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Год ввода оборудования в эксплуатацию | Присоединенная нагрузка, Гкал/час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего |
| 1 | Котельная № 12– п.Раздольный | КВр-1,0 | 1,0 | 2009 | 2,26 | 0 | 0,13 | 2,39 |
|  |  | КВр-1,0 | 1,0 | 2009 |  |  |  |  |
|  |  | КВр-1,0 | 1,0 | 2011 |  |  |  |  |
|  |  | КВр-1,0 | 1,0 | 2011 |  |  |  |  |
|  |  | 0,8 | 0,69 | 2016 |  |  |  |  |

Установленная мощность котельной № 12 п.Раздольный – 4,69 Гкал/час.

Таблица 4. Тепловая нагрузка для перспективной застройки в период 2030 года

| Наименование населенного пункта | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Итого | Отопление | Вентиляция | ГВС | Итого | Отопление | Вентиляция | ГВС | Итого | Отопление | Вентиляция | ГВС | Итого |
|  | 2014 | 2020 | 2024 | 2030 |
| Раздольное сельское поселение | 2,53 | 0 | 0 | 2,53 | 2,26 | 0 | 0,13 | 2,39 | 2,26 | 0 | 0,13 | 2,39 | 2,26 | 0 | 0,13 | 2,39 |

Расчетные нагрузки системы теплоснабжения для обеспечения теплом в 2030 г. в целом составляет 2,39 Гкал/час.

таблица 6. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной

тепловой нагрузки котельной № 12 п.Раздольный по состоянию на 2014-2030 годы

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Собственные нужды источника, Гкал/час | Тепловые потери в сетях, Гкал/час | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | Резерв/дефицит Тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 5,0 | 5,0 | 0,0215 | 0,119 | 2,53 | 2,45 |
| 2015 | 5,0 | 5,0 | 0,0215 | 0,119 | 2,53 | 2,45 |
| 2016 | 5,0 | 5,0 | 0,0215 | 0,119 | 2,53 | 2,45 |
| 2017 | 5,0 | 5,0 | 0,0215 | 0,119 | 2,53 | 2,45 |
| 2018 | 5,0 | 5,0 | 0,0215 | 0,119 | 2,53 | 2,45 |
| 2019 | 4,69 | 4,69 | 0,0215 | 0,119 | 2,39 | 2,16 |
| 2020 | 4,69 | 4,69 | 0,0215 | 0,119 | 2,39 | 2,16 |
| 2021 | 4,69 | 4,69 | 0,0215 | 0,119 | 2,39 | 2,16 |
| 2022 | 4,69 | 4,69 | 0,0215 | 0,119 | 2,39 | 2,16 |
| 2023 | 4,69 | 4,69 | 0,0215 | 0,119 | 2,39 | 2,16 |
| 2024 | 4,69 | 4,69 | 0,0215 | 0,119 | 2,39 | 2,16 |
| 2025 | 4,69 | 4,69 | 0,0215 | 0,119 | 2,39 | 2,16 |
| 2026 | 4,69 | 4,69 | 0,0215 | 0,119 | 2,39 | 2,16 |
| 2027 | 4,69 | 4,69 | 0,0215 | 0,119 | 2,39 | 2,16 |
| 2028 | 4,69 | 4,69 | 0,0215 | 0,119 | 2,39 | 2,16 |
| 2029 | 4,69 | 4,69 | 0,0215 | 0,119 | 2,39 | 2,16 |
| 2030 | 4,69 | 4,69 | 0,0215 | 0,119 | 2,39 | 2,16 |

Таблица 8. Тепловая мощность котельных нетто

| Номер, наименование котельной | Тепловая мощность котельных нетто, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | 2014 год | 2020 год | 2024 год | 2030 год |
| Котельная № 12 п.Раздольный | 4,9785 | 4,6685 | 4,6685 | 4,6685 |

П.4.6 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы

Срок службы котлоагрегатов котельной № 11 п.Раздольный Раздольного сельского поселения  к 2030 году достигнут нормативного значения – 10 лет.

Таблица 14. Топливный баланс системы теплоснабжения

| Наименование котельной | 2014 | 2020 | 2024 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. | Годовая реализация тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. | Годовая реализация тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. | Годовая реализация тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. |
| Котельная №12 п.Раздольный | 7129,9 | 1,552 | 6519,8 | 1,536 | 6519,8 | 1,528 | 6519,8 | 1,520 |
| ИТОГО: | 7129,9 | 1,552 | 6519,8 | 1,536 | 6519,8 | 1,528 | 6519,8 | 1,520 |

таблица 16. Прогноз нормативов создания запасов каменного угля

| Наименование энергоисточника | Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ), тыс.тонн | Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тыс.тонн | Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тыс.тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |
| Котельная № 12 п.Раздольный | 0,732 | 0,100 | 0,631 |
| 2024 год |
| Котельная № 12 п.Раздольный | 0,732 | 0,100 | 0,631 |
| 2030 год |
| Котельная № 12 п.Раздольный | 0,732 | 0,100 | 0,631 |