Кемеровская область

Гурьевский муниципальный район

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.062019 г.                             № 571

Об актуализации Схемы

теплоснабжения Сосновского

сельского поселения на 2020г.,

с перспективой развития до 2030г.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании соглашения о передаче администрацией Гурьевского городского поселения осуществления части своих  полномочий администрации Гурьевского муниципального района от 13.11.2018г и протокола проведения публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения Сосновского сельского поселения на 2020 г., с перспективой развития на 2030 г. от 20 июня 2019 года.

1. Актуализировать Схемы теплоснабжения Сосновского сельского поселения на 2020 год с перспективой развития до 2030 года, утвержденные постановлением администрации Гурьевского муниципального района от 30.01.2015г. № 154, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Знаменка» и обнародованию путем размещения на официальном сайте администрации Гурьевского муниципального района www.admgur.ru в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Гурьевского муниципального района Митряйкина Д.В.

Глава Гурьевского

муниципального района                                                           С.А. Черданцев

таблица 1. Состав и техническая характеристика оборудования котельных

| № п/п | Наименование котельной | Состав и оборудования | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Год ввода оборудования в эксплуатацию | Присоединенная нагрузка, Гкал/час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего |
| 1 | Котельная № 2 – п.Сосновка | КВр-0,8 | 0,8 | 2015 | 1,116 | 0 | 0,046 | 1,162 |
|  |  | КВр-0,8 | 0,8 | 2011 |  |  |  |  |
|  |  | КВр-0,8 | 0,8 | 2008 |  |  |  |  |
|  |  | КВм-1,0 | 1,0 | 2009 |  |  |  |  |
| 2 | Котельная № 3 – п.Сосновка | КВр-0,6 | 0,6 | 2012 | 0,301 | 0 | 0,004 | 0,305 |
|  |  | КВр-0,4 | 0,4 | 2015 |  |  |  |  |
| 3 | Котельная № 4 д.Чуваш-Пай | КВр-0,2 | 0,2 | 2008 | 0,03 | 0 | 0 | 0,03 |

Установленная мощность котельной № 2 с.Сосновка– 3,4 Гкал/час.

Установленная мощность котельной № 3 с.Сосновка  – 1,0 Гкал/час.

Таблица 4. Тепловая нагрузка для перспективной застройки в период 2030 года

| Наименование населенного пункта | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Итого | Отопление | Вентиляция | ГВС | Итого | Отопление | Вентиляция | ГВС | Итого | Отопление | Вентиляция | ГВС | Итого |
|  | 2014 | 2020 | 2024 | 2030 |
| Сосновское сельское поселение | 1,702 | 0 | 0 | 1,702 | 1,451 | 0 | 0,005 | 1,501 | 1,451 | 0 | 0,005 | 1,501 | 1,451 | 0 | 0,005 | 1,501 |

Расчетные нагрузки системы теплоснабжения для обеспечения теплом в 2030 г. в целом составляет 1,501 Гкал/час.

таблица 6. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной

тепловой нагрузки котельной № 2 с.Сосновка по состоянию на 2014-2030 годы

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Собственные нужды источника, Гкал/час | Тепловые потери в сетях, Гкал/час | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | Резерв/дефицит Тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 3,35 | 3,35 | 0,0125 | 0,149 | 1,40 | 1,93 |
| 2015 | 3,35 | 3,35 | 0,0125 | 0,149 | 1,40 | 1,93 |
| 2016 | 3,35 | 3,35 | 0,0125 | 0,149 | 1,40 | 1,93 |
| 2017 | 3,35 | 3,35 | 0,0125 | 0,149 | 1,40 | 1,93 |
| 2018 | 3,35 | 3,35 | 0,0125 | 0,149 | 1,40 | 1,93 |
| 2019 | 3,4 | 3,4 | 0,0125 | 0,149 | 1,162 | 2,07 |
| 2020 | 3,4 | 3,4 | 0,0125 | 0,149 | 1,162 | 2,07 |
| 2021 | 3,4 | 3,4 | 0,0125 | 0,149 | 1,162 | 2,07 |
| 2022 | 3,4 | 3,4 | 0,0125 | 0,149 | 1,162 | 2,07 |
| 2023 | 3,4 | 3,4 | 0,0125 | 0,149 | 1,162 | 2,07 |
| 2024 | 3,4 | 3,4 | 0,0125 | 0,149 | 1,162 | 2,07 |
| 2025 | 3,4 | 3,4 | 0,0125 | 0,149 | 1,162 | 2,07 |
| 2026 | 3,4 | 3,4 | 0,0125 | 0,149 | 1,162 | 2,07 |
| 2027 | 3,4 | 3,4 | 0,0125 | 0,149 | 1,162 | 2,07 |
| 2028 | 3,4 | 3,4 | 0,0125 | 0,149 | 1,162 | 2,07 |
| 2029 | 3,4 | 3,4 | 0,0125 | 0,149 | 1,162 | 2,07 |
| 2030 | 3,4 | 3,4 | 0,0125 | 0,149 | 1,162 | 2,07 |

таблица 7. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной

тепловой нагрузки котельной № 3 с.Сосновка по состоянию на 2014-2030 годы

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Собственные нужды источника, Гкал/час | Тепловые потери в сетях, Гкал/час | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | Резерв/дефицит Тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 3,2 | 3,2 | 0,0055 | 0,006 | 0,27 | 0,78 |
| 2015 | 3,2 | 3,2 | 0,0055 | 0,006 | 0,27 | 0,78 |
| 2016 | 3,2 | 3,2 | 0,0055 | 0,006 | 0,27 | 0,78 |
| 2017 | 3,2 | 3,2 | 0,0055 | 0,006 | 0,27 | 0,78 |
| 2018 | 3,2 | 3,2 | 0,0055 | 0,006 | 0,27 | 0,78 |
| 2019 | 1,0 | 1,0 | 0,0055 | 0,006 | 0,305 | 0,68 |
| 2020 | 1,0 | 1,0 | 0,0055 | 0,006 | 0,305 | 0,68 |
| 2021 | 1,0 | 1,0 | 0,0055 | 0,006 | 0,305 | 0,68 |
| 2022 | 1,0 | 1,0 | 0,0055 | 0,006 | 0,305 | 0,68 |
| 2023 | 1,0 | 1,0 | 0,0055 | 0,006 | 0,305 | 0,68 |
| 2024 | 1,0 | 1,0 | 0,0055 | 0,006 | 0,305 | 0,68 |
| 2025 | 1,0 | 1,0 | 0,0055 | 0,006 | 0,305 | 0,68 |
| 2026 | 1,0 | 1,0 | 0,0055 | 0,006 | 0,305 | 0,68 |
| 2027 | 1,0 | 1,0 | 0,0055 | 0,006 | 0,305 | 0,68 |
| 2028 | 1,0 | 1,0 | 0,0055 | 0,006 | 0,305 | 0,68 |
| 2029 | 1,0 | 1,0 | 0,0055 | 0,006 | 0,305 | 0,68 |
| 2030 | 1,0 | 1,0 | 0,0055 | 0,006 | 0,305 | 0,68 |

Таблица 10. Тепловая мощность котельных нетто

| Номер, наименование котельной | Тепловая мощность котельных нетто, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | 2014 год | 2020год | 2024 год | 2030 год |
| Котельная № 2 п.Сосновка | 3,3375 | 3,3875 | 3,3875 | 3,3875 |
| Котельная № 3 п.Сосновка | 1,0445 | 0,9945 | 0,9945 | 0,9945 |
| Котельная № 4 д.Чуваш-Пай | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 |

П.4.6 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы

Срок службы котлоагрегатов  КВр-0,8; КВм-1,0 котельной № 2 с.Сосновка Сосновского сельского поселения;  котлоагрегатов  КВр-0,6 котельной № 3 с.Сосновка Сосновского сельского поселения к 2030 году  достигнут нормативного значения – 10 лет.

Срок службы котлоагрегатов КВр-0,2 котельной № 4 д.Чуваш-Пай Сосновского сельского поселения к 2030 году  достигнут нормативного значения – 10 лет.

Таблица 18. Топливный баланс системы теплоснабжения

| Наименование котельной | 2014 | 2020 | 2024 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. | Годовая реализация тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. | Годовая реализация тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. | Годовая реализация тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. |
| Котельная №2 п.Сосновка | 3957,2 | 0,862 | 3097,102 | 0,853 | 3097,102 | 0,848 | 3097,102 | 0,844 |
| Котельная № 3 п.Сосновка | 770,7 | 0,169 | 729,098 | 0,166 | 729,098 | 0,165 | 729,098 | 0,164 |
| Котельная № 4 д.Чуваш-Пай | 96,8 | 0,021 | 82,42 | 0,021 | 82,42 | 0,021 | 82,42 | 0,021 |
| ИТОГО: | 4824,7 | 1,052 | 3908,6 | 1,040 | 3908,6 | 1,034 | 3908,6 | 1,029 |

таблица 20. Прогноз нормативов создания запасов каменного угля

| Наименование энергоисточника | Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ), тыс.тонн | Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тыс.тонн | Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тыс.тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |
| Котельная №2 п.Сосновка | 0,404 | 0,055 | 0,349 |
| Котельная № 3 п.Сосновка | 0,080 | 0,011 | 0,069 |
| Котельная № 4 д.Чуваш-Пай | 0,010 | 0,001 | 0,008 |
| 2024 год |
| Котельная №2 п.Сосновка | 0,404 | 0,055 | 0,349 |
| Котельная № 3 п.Сосновка | 0,080 | 0,011 | 0,069 |
| Котельная № 4 д.Чуваш-Пай | 0,010 | 0,001 | 0,008 |
| 2030 год |
| Котельная №2 п.Сосновка | 0,404 | 0,055 | 0,349 |
| Котельная № 3 п.Сосновка | 0,080 | 0,011 | 0,069 |
| Котельная № 4 д.Чуваш-Пай | 0,010 | 0,001 | 0,008 |

Таблица 16. Топливный баланс системы теплоснабжения

| Наименование котельной | 2014 | 2020 | 2024 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовая реализация тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. | Годовая реализация тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. | Годовая реализация тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. | Годовая реализация тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т. |
| Котельная №8 с.Малая Салаирка | 6997,4 | 1,521 | 5032,2 | 1,506 | 5032,2 | 1,499 | 5032,2 | 1,492 |
| ИТОГО: | 6997,4 | 1,521 | 5032,2 | 1,506 | 5032,2 | 1,499 | 5032,2 | 1,492 |

Таблица 27. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

| Номер, наименование котельной | Загрузка источников по присоединенной тепловой нагрузке, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | 2014 год | 2020 год | 2024 год | 2030 год |
| Котельная №2 п.Сосновка | 1,4 | 1,162 | 1,162 | 1,162 |
| Котельная № 3 п.Сосновка | 0,27 | 0,305 | 0,305 | 0,305 |
| Котельная № 4 д.Чуваш-Пай | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |